## Slide 1: 数字逻辑设计进阶实验
实验五 寄存器堆
1
数字逻辑设计进阶实验

## Slide 2: 实验目的
掌握寄存器堆的功能及其应用
掌握数字系统的数据通路和控制器的设计方法
熟练掌握Verilog描述组合和时序逻辑电路的方法
熟练掌握利用EDA工具，进行逻辑电路的设计、仿真、调试、下载测试等基本方法
熟练掌握查看生成电路及其性能和资源使用情况

## Slide 3: 实验内容
寄存器堆
数据输入/输出
数据排序

## Slide 4: 寄存器堆
也称寄存器文件
2个读端口
  ra0：读端口0地址
  rd0：读端口0数据
  ra1：读端口1地址
  rd1：读端口1数据
1个写端口
  wa：写地址
  wd：写数据
  we：写使能
RF
clk
ra0
rd1
rd0
ra1
wa
wd
we

## Slide 5: 寄存器堆 (续)
module register_file # (
parameter AW = 5, //地址宽度
parameter DW = 16 //数据宽度
)(
input clk, //时钟
input [AW-1:0] ra0, ra1, //读地址
output [DW-1:0] rd0, rd1 //读数据
input [AW-1:0] wa, //写地址
input [DW-1:0] wd, //写数据
input we //写使能
);
reg [DW-1:0] rf [0: (1<<AW)-1]; //寄存器堆
assign rd0 = rf[ra0], rd1 = rf[ra1]; //读操作
always @ (posedeg clk)
if (we) rf[wa] <= wd; //写操作
endmodule
RF
clk
ra0
rd1
rd0
ra1
wa
wd
we

## Slide 6: 数据输入/输出
输入一组 (最多32个) 16位二进制数，保存于寄存器堆，支持数据编辑和显示
  x：数据输入，每次拨动1个开关，输入1位十六进制数字
  del：删除1位十六进制数字
DIO
clk
x
cn
an
del
pre
rstn
nxt
(ca-cg)
(sw15-0)
(clk100mhz)
(an7-0)
(cpu_resetn)
(btnd)
(btnu)
(btnr)
  nxt：保存当前数据，查看后1个数据
  pre：保存当前数据，查看前1个数据
  an, cn：显示地址和数据，复位后显示地址为0的数据
  注：假定任何时刻，只改变1个开关或按钮的状态
Notes: 复位后显示第0个数据

## Slide 7: 操作和显示
假定操作前寄存器堆中数据与其地址相同
8个数码管显示内容 |  |  |  |  |  |  |  | 操作
地址 |  |  |  | 数据 |  |  |  | 
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 起始显示
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | x (sw1)
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | x (sw2)
0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2 | A | x (sw10)
0 | 0 |  |  | 1 | 2 | A | 5 | x (sw5)
0 | 0 |  |  | 2 | A | 5 | E | x (sw14)
0 | 0 |  |  | 0 | 2 | A | 5 | del (btnr)
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | A | del (btnr)
0 | 0 |  |  | 0 | 2 | A | F | x (sw15)
1 | F |  |  | 0 | 0 | 1 | F | pre (btnu)
1 | E |  |  | 0 | 0 | 1 | E | pre (btnu)
1 | F |  |  | 0 | 0 | 1 | F | nxt (btnd)
0 | 0 |  |  | 0 | 2 | A | F | nxt (btnd)
Notes: 复位后显示第0个数据

## Slide 8: 数据通路
DB/PS：去抖动/取边沿
ECD：编码器
FSM：有限状态机
DB
/PS
ECD
DR
RF
AR
DIS
x, del, pre, nxt
CU
AR：地址寄存器
DR：数据寄存器
DIS：数码管显示
RF：寄存器堆
an
cn

## Slide 9: 控制器状态图
S0: AR = 0
S1: DR = RF[AR]
S2:
S3: DR = (DR<<4)+hd
S4: DR = DR>>4
S5: RF[AR] = DR
S7: AR = AR+1
S6: RF[AR] = DR
S8: AR = AR -1
S0
S1
S2
S5
rstn
S3
x
S6
del
S8
S7
S4
nxt
pre
思考题：如何优化？

## Slide 10: 数据通路 (续)
DB/PS：去抖动/取边沿
ECD：编码器
FSM：有限状态机
DR
RF
AR
DIS
an
CU
AR：地址寄存器
DR：数据寄存器
DIS：数码管显示
RF：寄存器堆
0
1
2
0
1
2
AR+1
AR-1
0
(DR<<4)+hd
DR>>4
DB
/PS
ECD
x, del, pre, nxt
hd
cn

## Slide 11: 数据排序
输入数据
排序数据
  exe：执行排序
  busy：正在排序
  delay：排序耗费时钟周期数
SRT
clk
x
cn
an
del
pre
rstn
nxt
exe
busy
delay
查看排序结果
  pre：查看前1个数据
  nxt：查看后1个数据
正在排序时，不能输入和查看数据
(ca-cg)
(sw15-0)
(an7-0)
(btnd)
(btnu)
(btnr)
(btnc)
(led16r)
(led15-0)
(clk100mhz)
(cpu_resetn)
Notes: 复位后显示第0个数据

## Slide 12: The End