## Slide 1: 数字逻辑设计进级实验
实验三 有限状态机

## Slide 2: 实验目的
理解Mealy型和Moore型时序电路的区别
熟练掌握Verilog描述有限状态机(FSM)的方法
熟练掌握利用EDA工具，进行逻辑电路的设计、仿真、调试、下载测试等基本方法
熟练掌握查看生成电路及其性能和资源使用情况

## Slide 3: 实验内容
设计一个1101序列检测器（序列可重复）
采用不同的方法实现
  时序电路类型：Mealy型、Moore型
  FSM描述方式：两段式、三段式
  状态编码格式：顺序码、独热码
查看生成电路及其性能和资源使用情况，并仿真和下载测试

## Slide 4: 序列检测器
Sequential Detector, SQD
  x：输入, 串行序列
  yl：输出, Mealy型检测结果
  yr：输出, Moore型检测结果
  sl：输出, Mealy型状态顺序码
  sr：输出, Moore型状态独热码
  rx：输出, 最近输入的8位序列
  两段式Mealy型, 三段式Moore型
SQD
x
clk
rstn
yr
rx
yl
sr
sl
(sw0)
(btnc)
(cpu_resetn)
led17_r
led16_r
led15-13
led12-8
led7-0
注：开关输入作为时钟信号，必须在约束文件(.xdc)中设置
      set_property -dict { PACKAGE_PIN N17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; # btnc
      set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets {clk}]

## Slide 5
两段式
三段式
一段式
OR
<
SR
<
CLo
CLn
in
out
cs
ns
SR
<
CL
in
out
cs
ns
out
CL
SR
<
in
cs
ns
FSM描述方式
OR
<
数字逻辑设计进阶实验
5
2022/10/19
Notes: 有限状态机的三种写法及优缺点
（https://blog.csdn.net/steven_yan_2014/article/details/44238943?locationNum=1&fps=1）
状态机描述时关键是要描述清楚前面提到的几个状态机的要素，即如何进行状态转移；每个状态的输出是什么；状态转移是否和输入条件相关等。具体描述时方法各种各样，有的设计者习惯将整个状态机写到1 个always 模块里面，在该模块中即描述状态转移，又描述状态的输入和输出，这种写法一般被称为一段式FSM 描述方法；还有一种写法是将用2 个always 模块，其中一个always 模块采用同步时序描述状态转移；另一个模块采用组合逻辑判断状态转移条件，描述状态转移规律，这种写法被称为两段式FSM 描述方法；还有一种写法是在两段式描述方法基础上发展出来的，这种写法使用3 个always 模块，一个always模块采用同步时序描述状态转移；第二个采用组合逻辑判断状态转移条件，描述状态转移规律；第三个always 模块使用同步时序电路描述每个状态的输出，这种写法本书称为三段式写法。
一般而言，推荐的 FSM 描述方法是后两种，即两段式和三段式FSM 描述方法。其原因为：FSM 和其他设计一样，最好使用同步时序方式设计，以提高设计的稳定性，消除毛刺。状态机实现后，一般来说，状态转移部分是同步时序电路，而状态的转移条件的判断是组合逻辑。两段式之所以比一段式编码合理，就在于两段式编码将同步时序和组合逻辑分别放到不同的always 程序块中实现。这样做的好处不仅仅是便于阅读、理解、维护，更重要的是利于综合器优化代码，利于用户添加合适的时序约束条件，利于布局布线器实现设计。而 一段式FSM 描述不利于时序约束、功能更改、调试等，而且不能很好的表示米勒FSM 的输出，容易写出Latches，导致逻辑功能错误。
在一般两段式描述中，为了便于描述当前状态的输出，很多设计者习惯将当前状态的输出用组合逻辑实现。 但是这种组合逻辑仍然有产生毛刺的可能性，而且不利于约束，不利于综合器和布局布线器实现高性能的设计。因此如果设计运行额外的一个时钟节拍的插入 （latency），则要求尽量对状态机的输出用寄存器寄存一拍。但是很多实际情况不允许插入一个寄存节拍，此时则可以通过三段式描述方法进行解决。三段式与两段式相比，关键在于根据状态转移规律，在上一状态根据输入条件判断出当前状态的输出，从而在不插入额外时钟节拍的前提下，实现了寄存器输出。
为了便于理解，我们通过一个实例讨论这三种不同的写法。
//一段式状态机描述方法（应该避免的写法） //该例的一段式描述代码如下： //1-paragraph method to describe FSM //Describe state transition, state output, input condition in 1 always block module state1 ( nrst,clk,i1,i2,o1,o2,err); input nrst,clk; input i1,i2; output o1,o2,err; reg o1,o2,err; reg [2:0] NS; //NextState parameter [2:0] //one hot with zero idle IDLE = 3'b000, S1 = 3’b001, S2 = 3’b010, ERROR = 3’b100; //1 always block to describe state transition, state output, input condition always @ (posedge clk or negedge nrst) if (!nrst) begin NS <= IDLE; {o1,o2,err} <= 3'b000; end else begin NS <= 3'bx; {o1,o2,err} <= 3'b000; case (NS) IDLE: begin if (~i1) begin{o1,o2,err}<=3'b000;NS <= IDLE; end if (i1 && i2) begin{o1,o2,err}<=3'b100;NS <= S1; end if (i1 && ~i2) begin{o1,o2,err}<=3'b111;NS <= ERROR;end end S1: begin if (~i2) begin{o1,o2,err}<=3'b100;NS <= S1; end if (i2 && i1) begin{o1,o2,err}<=3'b010;NS <= S2; end if (i2 && (~i1)) begin{o1,o2,err}<=3'b111;NS <= ERROR;end end S2: begin if (i2) begin{o1,o2,err}<=3'b010;NS <= S2; end if (~i2 && i1) begin{o1,o2,err}<=3'b000;NS <= IDLE; end if (~i2 && (~i1)) begin{o1,o2,err}<=3'b111;NS <= ERROR;end end ERROR: begin if (i1) begin{o1,o2,err}<=3'b111;NS <= ERROR;end if (~i1) begin{o1,o2,err}<=3'b000;NS <= IDLE; end end default: begin{o1,o2,err}<=3'b000;NS <= IDLE; end endcase end endmodule //两段式状态机描述方法（推荐写法） //为了使 FSM 描述清晰简介，易于维护，易于附加时序约束，使综合器和布局布线器更 //好的优化设计，推荐使用两段式FSM 描述方法。 //本例的两段式描述代码如下： //2-paragraph method to describe FSM //Describe sequential state transition in 1 sequential always block //State transition conditions in the other combinational always block //Package state output by task. Then register the output module state2 ( nrst,clk,i1,i2,o1,o2,err); input nrst,clk; input i1,i2; output o1,o2,err; reg o1,o2,err; reg [2:0] NS,CS; parameter [2:0] //one hot with zero idle IDLE = 3'b000, S1 = 3’b001, S2 = 3’b010, ERROR = 3’b100; always @ (posedge clk or negedge nrst)//sequential state transition if (!nrst) CS <= IDLE; else CS <=NS; always @ (CS or i1 or i2) //combinational condition judgment begin NS = 3'bx; ERROR_out; case (CS) IDLE: begin IDLE_out; if (~i1) NS = IDLE; if (i1 && i2) NS = S1; if (i1 && ~i2) NS = ERROR; end S1: begin S1_out; if (~i2) NS = S1; if (i2 && i1) NS = S2; if (i2 && (~i1)) NS = ERROR; end S2: begin S2_out; if (i2) NS = S2; if (~i2 && i1) NS = IDLE; if (~i2 && (~i1)) NS = ERROR; end ERROR: begin ERROR_out; if (i1) NS = ERROR; if (~i1) NS = IDLE; end default: begin IDLE_out; NS = IDLE; end endcase end task IDLE_out; {o1,o2,err} = 3'b000; //output task endtask task S1_out; {o1,o2,err} = 3'b100; endtask task S2_out; {o1,o2,err} = 3'b010; endtask task ERROR_out; {o1,o2,err} = 3'b111; endtask endmodule //本例的三段式描述代码如下： //3-paragraph method to describe FSM //Describe sequential state transition in the 1st sequential always block //State transition conditions in the 2nd combinational always block //Describe the FSM out in the 3rd sequential always block module state3 ( nrst,clk,i1,i2,o1,o2,err); input nrst,clk; input i1,i2; output o1,o2,err; reg o1,o2,err; reg [2:0] NS,CS; parameter [2:0] //one hot with zero idle IDLE = 3'b000, S1 = 3'b001, S2 = 3'b010, ERROR = 3'b100; always @ (posedge clk or negedge nrst) //1st always block, sequential state transition if (!nrst) CS <= IDLE; else CS <=NS; always @ (nrst or CS or i1 or i2) //2nd always block, combinational condition judgment begin NS = 3'bx; case (CS) IDLE: begin if (~i1) NS = IDLE; if (i1 && i2) NS = S1; if (i1 && ~i2) NS = ERROR; end S1: begin if (~i2) NS = S1; if (i2 && i1) NS = S2; if (i2 && (~i1)) NS = ERROR; end S2: begin if (i2) NS = S2; if (~i2 && i1) NS = IDLE; if (~i2 && (~i1)) NS = ERROR; end ERROR: begin if (i1) NS = ERROR; if (~i1) NS = IDLE; end default: NS = IDLE; endcase end always @ (posedge clk or negedge nrst) //3rd always block, the sequential FSM output if (!nrst) {o1,o2,err} <= 3'b000; else begin {o1,o2,err} <= 3'b000; case (NS) IDLE: {o1,o2,err}<=3'b000; S1: {o1,o2,err}<=3'b100; S2: {o1,o2,err}<=3'b010; ERROR: {o1,o2,err}<=3'b111; endcase end endmodule

## Slide 6: 一段式FSM
一个时序过程描述CS和OUT
always @(posedge clk, negedge rstn) begin
if (!rstn) begin
cs <= 复位状态;
out <= 复位值;
end
else begin
case (cs)
S0: begin
if (in条件) begin
cs <= Si;
out <= 表达式
end
……
end
SR
<
CL
in
out
cs
ns
SR
<
CL
in
out
cs
OR
<
ns
no
，强烈不推荐！
数字逻辑设计进阶实验
6
2022/10/19

## Slide 7: 两段式FSM
一个时序过程描述CS
一个组合过程描述NS和OUT
另一种形式：
  一个时序过程描述CS
  一个组合过程描述OUT
SR
<
CLn
in
out
cs
CLo
ns
SR
<
CL
in
out
cs
ns
不推荐
推荐
数字逻辑设计进阶实验
7
2022/10/19

## Slide 8: 两段式FSM (续1)
时序逻辑Always过程
  根据所需复位方式（同步复位或异步复位），将默认状态赋给CS
  在时钟边沿将NS赋给CS
  推荐赋值采用非阻塞赋值“<=”
组合逻辑Always过程
  always敏感列表为CS和输入
  由case或者if...else判断确定不同条件下的NS和OUT
  推荐赋值采用阻塞赋值“=”
数字逻辑设计进阶实验
8
2022/10/19

## Slide 9: 两段式FSM (续2)
//时序描述CS
always @(posedge clk, negedge rstn) begin
if (!rstn) cs <= 复位状态;
else cs <= ns;
end
//组合描述OUT和NS
always @* begin
out = 默认值;
ns = cs;
case (cs)
S0: begin
if (in条件) begin
out = 表达式;
ns = Si;
end
……
end
SR
<
CL
in
out
cs
ns
数字逻辑设计进阶实验
9
2022/10/19

## Slide 10: 三段式FSM
SR
<
CLn
in
out
cs
ns
CLo
SR
<
CL
in
out
cs
ns
  等价
in
out
cs
ns
CLo
OR
<
CLn
SR
<
SR
<
CL
in
out
cs
ns
OR
<
(a)
(b)
(c)
(d)
数字逻辑设计进阶实验
10
2022/10/19

## Slide 11: The End